SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Společenstvo českých optiků a optometristů Novodvorská 1010/14 142 01 P R A H A 4 - CZ Z á s a d y posuzování kvality práce očního optika (zhotovení brýlí jako korekční pomůcky) Praha 2006

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

OBSAH : Ú v o d Oblast použití a účel Normativní odkazy Vstupní kontrola Rozměry Vzhled obruby Kontrola brýlových čoček Výstupní kontrola Estetika a vzhled Mechanické parametry Základní požadavky na správné zhotovení brýlí z optického hlediska Výpočet klínového účinku Posouzení nežádoucího klínového účinku na binokulární vidění Zhotovení brýlí ke korekci očního astigmatismu Bifokální čočky – výšková centrace Progresivní čočky Tabulka nežádoucího astigmatismu

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Úvod Rychlý rozvoj a změny v oboru oční optiky sebou přinášejí nutnost zvyšovat kvalitu zpracování brýlí očním optikem jako korekční pomůcky. Současně je nezbytné stanovit zásady nezbytné pro posuzování kvality zhotovených korekčních brýlí i pro případ sporných momentů se zákazníkem. Tyto zásady mají napomoci řešit právě tyto momenty a z toho hlediska je také potřeba je chápat. 1. Oblast použití a účel Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky je určen pro vnitřní potřeby oboru oční optika jako normativ. Tento normativ slouží pro posuzování kvality a zpracování brýlí . Je používán při hodnocení sporných případů soudními znalci oboru, majiteli a vedoucími očních optik jakož i všemi zaměstnanci, kteří poskytují své odborné služby konečnému zákazníkovi nebo službami zábrusných center pro oční optiky. Dále je používán jako normativ pro hodnocení studentů na všech stupních škol se zaměřením oční optika a optometrie. Normativní odkazy ČSN EN ISO 7998 – Oční optika – Brýlové obruby – Seznam ekvivalentních termínů a slovník ČSN - EN ISO 13666 – Oční optika – Brýlové čočky - Slovník ČSN EN ISO 14889 – Oční optika – Brýlové čočky – Základní požadavky na dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem ČSN EN ISO 12870 – Oční optika – Brýlové obruby – Všeobecné požadavky a zkušební metody ČSN EN ISO 8624 – Optika a optické přístroje – Oční optika – Způsob měření brýlových obrub ČSNEN ISO 8320 – Optika a optické přístroje – Kontaktní čočky – Slovník a značky ČSN EN ISO 9456 – Optika a optické přístroje – Oční optika – Označování brýlových obrub

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Vstupní kontrola 3.1 Rozměry označení rozměrů na příslušných místech obruby tolerance rozměrů uvedených na obrubě o ( 0,5 mm, délka stranic o ( 2,0 mm stranice se musí dát lehce rozevírat, ale nesmí padat vlastní vahou. 3.2 Vzhled obruby nepoškozené hlavičky šroubků možnost nenásilného povolení šroubků nedeformované očnice nepoškozená povrchová úprava pevné usazení stěžejek plynulost drážky v očnicích u obrub s obvodovým vázáním nepoškozený a neuvolněný silonový vlasec nedeformovaná sedla u kovových obrub. 3.3 Kontrola brýlových čoček kontrola vrcholové lámavosti, poloha optického středu vzhled čoček v páru (barva čočky, barva AR vrstvy) poškození čoček a povrchových úprav vhodnost materiálu čoček pro daný typ obruby dostatečná okrajová tloušťka pro vrtání nebo drážkování (min. 1,7 mm) označení poloviditelné firemní značky na čočkách (její vhodné umístění v očnici).

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

4. Výstupní kontrola 4.1 estetika a vzhled nepoškozené čočky (škrábance, výštipky, vzhled fazety) nutná zrcadlová tvarová symetrie pravé a levé čočky v brýlích vhodné zabroušení hran otvorů vrtaných čoček anatomické prohnutí nosníku , nastavení sedel kovových obrub, nepřípustné stočení v nosníku nepřípustné deformace očnic, shodnost prohnutí s fazetou čoček, vyvrácení drážky, natržení, dosednutí k fazetě čoček nepřípustné tepelné poškození plastových obrub nepřípustné poškození kovových obrub kleštěmi stěžejky neuvolněné dle potřeb uživatele a typu obruby rozevření stranic, inklinace správné dosednutí okraje stranic k brýlovému středu prohnutí stranic odpovídající potřebám uživatele anatomická úprava koncovek stranic odpovídající sklon stranic po jejich sklopení k brýlovému středu 4.2 mechanické parametry bezpečné upevnění čoček v brýlích nevhodné je pnutí ve skleněných čočkách v kovových obrubách zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění nepoškozené hlavy šroubů přečnívající konce šroubů – odštípnutí a zabroušení nebo ochranné návleky podložky u vrtaných brýlí dle návodu k jednotlivým obrubám brýle s obvodovým vázáním - plynulost obvodové drážky, průběh silonového vlasce přiměřená tuhost zavírání stranic možnost uložení do pouzdra, vhodnost typu pouzdra

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

4.3 základní požadavky na správné zhotovení brýlí z optického hlediska 4.3.1 Výpočet klínového účinku Klínový účinek je dán vztahem ( = (S(č . dec)/10 ( – klínový účinek v cm/m (prizmatických dioptriích) S(č – vrcholová lámavost korekční brýlové čočky v dioptriích dec – posunutí optického středu čočky vůči středu pupily oka v mm 4.3.2 Posouzení nežádoucího klínového účinku na binokulární vidění odchylka centrace prizmatická báze vergence hypermetropie korekce spojkami dovnitř (nazálně) ven (temporálně) báze dovnitř (kritický směr) báze ven (méně kritický směr) divergence (kritický směr) konvergence (méně kritický směr) myopie korekce rozptylkami dovnitř ven báze ven (méně kritický směr) báze dovnitř (kritický směr) konvergence (méně kritický směr) divergence (kritický směr) Povolená odchylka centrování v cm/m (prizmatických dioptriích) binokulárně S( (dioptrie) horizontálně vertikálně vrcholová lámavost méně kritický směr kritický směr diference P ku L od 0,25 do 1 od 1,25 do 6 od 6,25 do 12 přes 12,25 0,5 1 1 1,5 0,25 0,50 0,50 1 0,25 0,25 0,5 0,5

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Pracovní tolerance mm – (binokulárně) Vrcholová lámavost (dioptrie) horizontálně vertikálně (vždy včetně) báze ven báze dovnitř 1,0 2,0 3.0 4,0 5,0 10,0 20,0 50,0 5 3 3 2,5 2 1 1 1 5 2,5 1,5 1,25 1 1 1 1 2,5 1,25 1 1 1 1 1 1 4.3.3 Zhotovení brýlí ke korekci očního astigmatismu Poloha cylindrické osy musí být kontrolována vzhledem k objednané hodnotě a musí být v relaci k hodnotě dodané brýlové čočky. Korekční cylindr dpt. Osová tolerance ve stupních ( 0,75 ( 1,00 ( 1,5 ( 1,75 - 6 ( 5 ( 3 ( 2 4.3.4 Víceohniskové čočky Výše uvedené zásady a tolerance platí i pro BIFO a TRIFO korekce. BIFO se všeobecně centrují na dolní okraj duhovky (víčka), při vzdálenosti čoček 12 mm od vrcholů rohovek, nebo dle individuálních požadavků zákazníka. Progresívní brýlové čočky Změřit co nejpřesněji PD. Vybrat vhodnou obrubu a centrovat dle návodu výrobce. Tolerance centrace v horizontálním i vertikálním směru by neměla překročit 1 mm binokulárně.

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006

SČOO 2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

4.3.6 Nežádoucí astigmatizmus pří nesprávně zhotovené ose. Dpt. cylindr Pootočení 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5° 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,52 10° 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,04 15° 0,26 0,52 0,78 1,04 1,29 1,55 20° 0,34 0,68 1,03 1,37 1,71 2,05 25° 0,42 0,85 1,27 1,69 2,11 2,54 30° 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Zpracovalo : Schválila : představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006